Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на выполнение работ

по капитальному ремонту многоквартирного дома

1. Общие положения

1.1.  Предметом  настоящего конкурса является право заключения договора

подряда   на   выполнение   следующих   работ   по   капитальному   ремонту

| Адрес | Вид работ |
| --- | --- |
| ул, 50 лет Победы д. 2 | № пп Наименование Ед. изм. Кол. 1 2 3 4 Раздел 1. Ремонт кровли 1 Разборка покрытий кровель из: волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 100 м2 покрытий кровель 7,82 2 Разборка обрешетки из брусков с прозорами 100 м2 кровли 4,9 3 Установка стропил 1 м3 древесины в конструкции 4 4 Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 5 Устройство об ешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: листовой стали 100 м2 4,9 6 Монтаж кровельного покрытия из: окрашенного профилированного листа при высоте здания до 25 м 100 м2 покрытия 7,82 7 Устройство слуховых окон с остеклением 1 слуховое окно 2 8 Антисептирование древесины: водными растворами 100 м2 обработанной поверхности 7,82 9 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 100 м2 изолируемой поверхности 7,82 10 Смена обделок из листовой стали примыканий к: дымовым трубам 100 м 0,52 11 Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной дымоходов (1 м3 кладки) 1 м3 кладки 5,8 12 Оштукатуривание поверхности дымовых труб 100 м2 поверхности 0,4 13 Окраска известковыми составами фасадов простых по: штукатурке с земли и лесов 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) 0,4 14 Уборка и вывоз мусора строительного с погрузкой вручную 1 т мусора 17,5 . |
|  | Раздел 2. ремонт фасада 1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности 5,9225 2 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя 100 м2 отремонтированной поверхности 8,252 3 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с: земли и лесов 100 м2 отремонтированной поверхности 0,72 4 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая 100 м2 окрашиваемой поверхности 8,252 5 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов 100 коробок 0,03 6 Установка металлических дверей шт 3 7 Ремонт ладки стен отдельными местами: кирпичной 1 м3 кладки 2 8 Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб 100 м2 фасадов без вычета проемов 0,957 9 Смена ограждения балконов 100 м2 покрытий 0,34 10 Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м 100 м2 0,53 11 Монтаж рам коробчатого сечения козырьков 1 т конструкций 0,018 12 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % 100 м2 окрашиваемой поверхности 1,52 13 Смена кровли средней сложности: с настенными желобами и свесами 100 м2 покрытий 0,225 22,5/100 14 Уборка и вывоз мусора строительного с погрузкой вручную 1 т мусора 36,4 Раздел 3. Ремонт отмостки 1 Ремонт тротуаров из литого асфальта 100 м2 1,46 146/100 |
| ул, 50 лет Победы д. 8 | Раздел 1. Ремонт кровли 1 Разборка покрытий кровель из: волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 100 м2 покрытий крове ь 3,92 2 Ремонт кладки дымоходов отдельными местами: кирпичной 1 м3 кладки 1,4 3 Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: дымоходов 100 м2 оштукатуриваемой поверхности 0,12 4 Окраска известковыми составами дымоходов 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) 0,12 5 Установка стропил 1 м3 древесины в конструкции 2,2 6 Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 7 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: листовой стали 100 м2 1,58 8 Антисептирование древесины: водными растворами 100 м2 обработанной поверхности 3,92 9 Смена обделок из листовой стали примыканий к: дымовым трубам 100 м 0,256 10 Монтаж кровельного покрытия из: окрашенного профилированного листа при вы оте здания до 25 м 100 м2 покрытия 3,92 11 Устройство слуховых окон с остеклением 1 слуховое окно 1 12 Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до: 0,4 м 100 м 0,27 13 Уборка и вывоз мусора строительного с погрузкой вручную 1 т мусора 11,2 |
|  | Раздел 2. ремонт фасада 1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности 3,651 2 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя 100 м2 отремонтированной поверхности 1,08 3 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с: земли и лесов 100 м2 отремонтированной поверхности 0,28 4 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая 100 м2 окрашиваем й поверхности 4,58 5 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов 100 коробок 0,02 6 Установка металлических дверей шт 2 7 Уборка и вывоз мусора строительного с погрузкой вручную т 8,05 8 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных ок н за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,535 Раздел3. Ремонт отмостки 1 Ремонт тротуаров из литого асфальта 100 м2 0,7789 |
| ул, 50 лет Победы д. 29 | Раздел 1. Ремонт кровли 1 Разборка кладки стен из: кирпича 10 м3 кладки 0,198 2 Ремонт кладки стен кирпичной дымоходов 1 м3 кладки 18,678 3 Оштукатуривание поверхности дымовых труб 100 м2 поверхности 0,84 4 Окраска известковыми составами фасадов простых по: штукатурке с земли и лесов 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) 0,84 5 Установка стропил 1 м3 древесины в конструкции 16,8 6 Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 7 Устройство: карнизов 100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. к 0,34 8 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: листовой стали 100 м2 7,34 9 Антисептирование древесины: водными растворами 100 м2 обработанной поверхности 10,88 10 У тройство пароизоляции прокладочной в один слой 100 м2 изолируемой поверхности 7,34 11 Смена обделок из листовой стали примыканий к: дымовым трубам 100 м 0,7 12 Монтаж кровельного покрытия из: окрашенного профилированного листа при высоте здания до 25 м 100 м2 покрытия 7,34 13 Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до: 0,4 м 100 м 0,758 14 Устройство слуховых окон с остеклением 1 слуховое окно 2 15 Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 150 мм 1 км трубопровода 0,11 16 Уборка и вывоз мусора строительного с погрузкой вручную 1 т мусора 40,5 |

1.2. Заказчиком является  Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Заволжское»

1.3. Организатором конкурса является  Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Заволжское»

1.4. Начальная (максимальная) цена договора подряда

| Адрес | Максимальная (начальная) цена договора\ рублей |
| --- | --- |
| ул, 50 лет Победы д. 2 | 1 599 986 в том числе НДС – 287 997,48 рублей |
| ул, 50 лет Победы д. 8 | 722 564 в том числе НДС – 130 061,52 рублей |
| ул, 50 лет Победы д. 29 | 1 290 271 в том числе НДС – 232 248,78 рублей |

1.5.  Крайним  сроком  подачи  конкурсных  заявок  является  день и час

вскрытия  конвертов  с  конкурсными  заявками.  Заявки  подаются по адресу:

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Заволжское» 413210,Саратовская обл., Советский р-н, р.п.Степное, ул.Димитрова, дом 35, офис 117 Заявки принимаются до 10.00  09 августа 2011год

часы работы 8-00 до 15-00, перерыв на обед 12-00 до 13-00.

1.6.  Вскрытие  конвертов  с  конкурсными  заявками  будет  произведено  в

10  часов  00  минут  "09"  августа  2011  года  по  адресу:  Саратовская обл., Советский р-н, р.п.Степное, ул.Димитрова, дом 35, офис 117.

На  процедуру  вскрытия  конвертов  приглашаются  представители    всех претендентов на  участие  в  конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.7.   Официальное  извещение  о  проведении  конкурса  публикуется  на интернет-сайте http://stepnoegkx.ucoz.org  не позднее чем за 10 календарных дней до даты проведения конкурса.

1.8. Участники конкурса  __предоставляют__ обеспечение заявки.

1.9.  Участники     конкурса     должны     перечислить     сумму    в    размере _108385_          (Сто восемь тысяч триста восемьдесят пять  рублей (3  процента от начальной  цены  договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:                      ООО УК «Заволжское»  р.сч.40702810656150013053 в Саратовском ОСБ №8622  г.Саратов     кор.сч.30101810500000000649    БИК 046311649.

1.10.   Официальные       результаты     открытого  конкурса  публикуются  на интернет-сайте:   http://stepnoegkx.ucoz.org  в течение  десяти  календарных дней с даты вскрытия конвертов.

1.11.  Договор    подряда   с   победителем   конкурса   заключается  по  форме согласно  приложению  к  настоящей конкурсной документации в течение десяти календарных дней с даты опубликования результатов конкурса.

1.12.   Должностное   лицо   организатора  конкурса,  ответственное  за контакты с участниками конкурса: Иванаева Елена Геннадьевна тел.факс (84566)50707, электронный адрес: zavolzhskoe@mail.ru,

### 2. Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. Деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

2.2. У участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами.

2.3. Участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства.

2.4. Отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007 года N 292.

2.5. В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.

### 3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок

на участие в конкурсе

3.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению N 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов:

3.1.1. Опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению N 2 к настоящей конкурсной документации.

3.1.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника, по форме согласно приложению N 3 к настоящей конкурсной документации.

3.1.3. Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией), или его копия.

3.1.4. Документы, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и соответствие квалификационным требованиям, или их копии.

3.1.5. Копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (в случае, если участник претендует на льготу, предусмотренную пунктом 7 настоящей конкурсной документации).

3.1.6. Организационно-штатное расписание организации и (или) подразделений подрядчика, на которые планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет, по форме согласно приложению N 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки).

3.1.7. Нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним.

3.1.8. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

3.1.9. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации.

3.1.10. Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса.

3.1.11. Справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее чем за три месяца до даты подачи заявки.

3.1.12. Копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (при проведении работ, указанных в Перечне, утвержденном приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года N 624).

3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Представление документов, предусмотренных пунктами 3.1.4 - 3.1.12 конкурсной документации, в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах в данном муниципальном образовании (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась администрация муниципального образования) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила свой актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.

3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, "Оригинал" или "Копия", и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

3.5. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично по адресу, указанному в пункте 1.5 настоящей конкурсной документации. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

3.7. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись "Изменение". Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

### 4. Обеспечение конкурсной заявки

4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) в размере, указанном в пункте 1.9 настоящей конкурсной документации.

4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:

участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда.

4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

участникам, не допущенным к участию в конкурсе - в течение пяти календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

победителю конкурса - в течение десяти календарных дней со дня подписания договора подряда;

участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоено второе место, в течение пяти календарных дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок;

участнику конкурса, заявке на участие которого присвоено второе место, в течение десяти календарных дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса.

### 5. Процедура проведения конкурса

5.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12 настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2. Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее чем за 5 календарных дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

5.3. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1 настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом;

несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.

5.4. Конкурсная комиссия при условии принятия решения большинством голосов членов конкурсной комиссии и внесения соответствующей записи в протокол признает заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями оценки конкурсных заявок, указанных в пункте 6 настоящей конкурсной документации.

### 6. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:

цена договора: максимальное количество баллов - 60;

срок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

квалификация участника: максимальное количество баллов - 20.

6.2. Оценка по критерию "квалификация участника" производится по четырем подкритериям:

а) опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в) соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние два года);

г) участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела).

6.3. Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100.

6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1. Ранжирование заявок по критериям "Цена договора" (с учетом льгот, предусмотренных пунктом 7 настоящей конкурсной документации) и "Срок выполнения работ": 1-е место получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее места по порядку выставляются по мере снижения показателей. При равенстве показателей места распределяются по сроку подачи и дате регистрации заявки.

6.4.2. Выставление количества баллов заявкам по критериям "Цена договора" и "Срок выполнения работ" в соответствии с таблицами 1, 2.

В таблицах 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

#### Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию

"Цена договора"

| N п/п | Критерий | Максимальное количество баллов | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое количество баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цена договора | 60 | 1 | 60 |
|  |  |  | 2 | 55 |
|  |  |  | 3 | 50 |
|  |  |  | 4 | 45 |
|  |  |  | 5 | 40 |
|  |  |  | 6 | 35 |
|  |  |  | 7 | 30 |
|  |  |  | 8 | 25 |
|  |  |  | 9 | 20 |
|  |  |  | 10 | 15 |
|  |  |  | 11 | 10 |
|  |  |  | 12 | 5 |
|  |  |  | 13 и более | 0 |

#### Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию

"Срок выполнения работ"

| N п/п | Критерий | Максимальное количество баллов | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое количество баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Срок выполнения работ | 20 | 1 | 20 |
|  |  |  | 2 | 20 |
|  |  |  | 3 | 20 |
|  |  |  | 4 | 18 |
|  |  |  | 5 | 16 |
|  |  |  | 6 | 14 |
|  |  |  | 7 | 12 |
|  |  |  | 8 | 10 |
|  |  |  | 9 | 8 |
|  |  |  | 10 | 6 |
|  |  |  | 11 | 4 |
|  |  |  | 12 | 2 |
|  |  |  | 13 и более | 0 |

6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию "Квалификация участника" в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию "Квалификация участника".

#### Таблица 3

Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия

"Квалификация участника"

| N п/п | Критерий | Макси- мальное коли- чество баллов | Подкритерии | Показатель подкритерия (ед.) | Коли- чество штрафных баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Квалификация | 20 | Опыт работы (количество успешно завершенных <*> объектов-аналогов <**> за последний год) | 2 и более | 0 |
|  |  |  |  | 1 | 5 |
|  |  |  |  | 0 | 10 |
|  |  |  | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала <***>) | 2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет | 0 |
|  |  |  |  | 2 и более с опытом работы более 5 лет | 5 |
|  |  |  |  | в остальных случаях | 10 |
|  |  |  | Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года) | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1 | 5 |
|  |  |  |  | 2 и более | 10 |
|  |  |  | Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1 | 5 |
|  |  |  |  | 2 и более | 10 |

--------------------------------

<*> Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10 процентов от первоначально установленных договором подряда.

<**> Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50 процентов начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

<***> Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: 1-е место получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее места по порядку выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию "Квалификация участника", затем по критерию "Цена договора" и, в случае необходимости, - по критерию "Срок выполнения работ" последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоено 1-е место, объявляется победителем конкурса.

### 7. Льготы отдельным категориям участников

7.1. При ранжировании участников конкурса по критерию "Цена договора" отдельным категориям участников может быть предоставлена льгота. Данная льгота заключается в том, что при ранжировании используется цена договора, уменьшенная на 5 процентов от цены договора, предложенной участником. При этом в случае победы участника в конкурсе договор подряда заключается с ним по цене, указанной в конкурсной заявке.

7.2. Указанная в пункте 7.1 льгота предоставляется участникам конкурса, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". Чтобы воспользоваться льготой участник должен указать в соответствующей графе заявки, что он является микропредприятием, малым предприятием или средним предприятием, и приложить подтверждающие документы (средняя численность работников за предшествующий календарный год, размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета налога на добавленную стоимость).

7.3. Указанная в пункте 7.1 льгота также предоставляется участникам конкурса, являющимся местными участниками.

Местным участником признается организация, зарегистрированная в муниципальном районе (городском округе), в котором расположен объект капитального ремонта. Для того, чтобы воспользоваться льготой, участник должен указать в соответствующей графе заявки, что он является местным участником.

7.4. Пересчет цен предложений участников, подтвердивших свое право на льготу, осуществляется конкурсной комиссией в ходе оценки заявок и подсчет баллов по критерию "Цена договора" производится с учетом произведенного пересчета. Если участник имеет право на льготу по двум основаниям, пересчет осуществляется с использованием суммы процентов.

### Приложение N 1

к конкурсной документации по проведению

открытого конкурса на выполнение работ

по капитальному ремонту многоквартирного дома

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

1. Участник:

| 1.1. Наименование юридического лица |  |
| --- | --- |
| 1.2. ИНН |  |
| 1.3. Юридический адрес |  |
| 1.4. Фактический адрес |  |
| 1.5. Контактный телефон (факс) |  |
| 1.6. Контактное лицо |  |

2. Электронный адрес участника ________________________________________

3. Участник ______________________________________________ плательщиком

(является/не является, основание освобождения

от уплаты НДС в случае наличия)

налога на добавленную стоимость.

4.  Участник _______________________ свидетельство о допуске к работам,

(имеет/не имеет)

которые   оказывают   влияние   на   безопасность   объектов   капитального

строительства   согласно   Перечню,   утвержденному  приказом  Министерства

регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года N 624.

5. Право на льготы.

5.1. Участник является ________________________________________________

(микропредприятием, малым предприятием,

средним предприятием)

| Наименование | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Средняя численность работников за предшествующий календарный год | человек |  |
| Размер выручки без учета налога на добавленную стоимость | рублей |  |
| Балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год | рублей |  |

5.2.  Участник  является  местным  предприятием и имеет право на льготу

___________________________________________________________________________

(да/нет)

6. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

7. Подтверждаем соответствие требованиям:

деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

8. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

| N п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии) | руб. |  |
| 2. | Срок выполнения работ | календарные дни с даты начала работ |  |

9. Информация для оценки подкритериев

критерия "Квалификация участника"

| N п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опыт работы, в том числе: | шт. |  |
|  | количество успешно завершенных объектов- аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально) |  |  |
|  | количество успешно завершенных объектов- аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами |  |  |
| 2. | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе: | чел. |  |
|  | с опытом работы более 10 лет и стажем работы в организации более 2 лет |  |  |
|  | с опытом работы более 5 лет |  |  |
| 3. | Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года) | шт. |  |
| 4. | Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела) | шт. |  |

10. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере ________________

___________________________________________________________________ рублей,

___________________________________________________________________________

(дата, номер платежного поручения)

11. Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________

___________________________________________________________________________

(указываются реквизиты банковского счета участника

для возврата обеспечения)

12. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 - 3.1.12 конкурсной документации.

__________________________________ __________ _____________________________

(должность уполномоченного лица)  (подпись)         (Ф.И.О.)

___________________________________________________________________________

(ссылка на доверенность)

М.П.

### Приложение N 2

к конкурсной документации по проведению

открытого конкурса на выполнение работ

по капитальному ремонту многоквартирного дома

Опись

входящих в состав заявки документов

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает,   что   для   участия  в  конкурсе  на  выполнение  работ  по

капитальному ремонту ______________________________________________________

___________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

в  составе  конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы,

содержание описи и состав заявки совпадают.

| Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- |

__________________________________ _________ ______________________________

(должность уполномоченного лица)  (подпись)            (Ф.И.О.)

М.П.

### Приложение N 3

к конкурсной документации по проведению

открытого конкурса на выполнение работ

по капитальному ремонту многоквартирного дома

Доверенность N ______

Место составления ______________________

Дата выдачи ________________

Настоящей доверенностью _______________________________________________

(наименование участника)

в лице ___________________________________________________________________,

(должность руководителя участника, Ф.И.О.),

действующего на основании ________________________________________________,

(устава, положения и т.п.)

уполномочивает ____________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность,

___________________________________________________________________________

и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

осуществлять  все  необходимые  действия, в том числе подписывать заявку на

участие   в   конкурсе   на   выполнение   работ  по  капитальному  ремонту

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

(наименование работ, объект и адрес)

Настоящая доверенность выдана сроком на ______________________________.

Подпись __________________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

__________________________________ _________ ______________________________

(должность уполномоченного лица)  (подпись)            (Ф.И.О.)

М.П.

### Приложение N 4

к конкурсной документации по проведению

открытого конкурса на выполнение работ

по капитальному ремонту многоквартирного дома

Сведения

о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее

специальное образование в строительной отрасли и опыт

работы на руководящих должностях не менее 5 лет

| N п/п | Ф.И.О | Должность в организации | Стаж работы в отрасли | Стаж работы в организации | Название учебного заведения и год окончания | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

Итого:

количество специалистов с опытом работы более  10 лет и стажем работы в

организации более 2 лет ________ человек.

количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки:

___________________________________________________________________________

Прилагаются   следующие  документы   в  отношении   каждого   работника

(заверенные  участником):

1. Копия паспорта в количестве ____ шт.

2. Копия диплома в количестве ____ шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

__________________________________ _________ ______________________________

(должность уполномоченного лица)  (подпись)            (Ф.И.О.)

М.П.

## Приложение N 3

к Положению

о порядке привлечения подрядных организаций для выполнения

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

с использованием средств, предоставляемых в соответствии

с Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства"

Информация

о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту

Дата __________________________________________________________________

Предмет  конкурса:  право  заключения  договора  подряда  на выполнение

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

___________________________________________________________________________

(наименование субъекта Российской Федерации)

___________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

Адрес многоквартирного дома: __________________________________________

Работы (объекты): _____________________________________________________

(перечислить работы)

Заказчик ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование, ИНН, телефон, адрес, контактное лицо заказчика)

Организатор конкурса __________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты,

контактное лицо организатора конкурса)

Начальная (максимальная) цена договора подряда: _______________________

___________________________________________________________________ рублей.

Дата начала работ: ____________________________________________________

Дата вскрытия конвертов: ______________________________________________

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками _____________________

___________________________________________________________________________

Официальное   извещение   и  конкурсная  документация  опубликованы  на

интернет-сайте ____________________________________________________________

## Приложение N 4

к Положению

о порядке привлечения подрядных организаций для выполнения

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

с использованием средств, предоставляемых в соответствии

с Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства"

Протокол

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)

_______________________________________            ________________________

(место проведения вскрытия конвертов)                     (дата)

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии _________________________________________________

Секретарь комиссии ____________________________________________________

Члены комиссии ________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:

__________________________________________________________________________.

Время начала вскрытия конвертов __________________________________________.

На процедуре вскрытия  конвертов  присутствовали  представители  участников

конкурса:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению  организатора  конкурса  на процедуре вскрытия конвертов

присутствовали

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано _______________

заявок.

До вскрытия конвертов конкурсная комиссия  зафиксировала,  что  они  не

повреждены и упакованы  способом,  не  позволяющим  просмотр  либо  изъятие

вложений.

Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что  заявки поданы от

следующих организаций:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование участника конкурса, адрес)

Конкурсная  комиссия   рассмотрела   конкурсные   заявки   на   предмет

определения   полномочий  лиц,  подавших  заявки,   а   также  соответствия

конкурсных заявок  требованиям конкурсной  документации  (приложение N 1  к

настоящему протоколу).

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия  решила,  что  к

участию в конкурсе допускаются следующие организации:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

По результатам рассмотрения заявок конкурсная  комиссия решила,  что  к

участию в конкурсе не допускаются следующие организации:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Председатель конкурсной комиссии _____________ ___________________

(подпись)        (Ф.И.О.)

Члены конкурсной комиссии        _____________ ___________________

(подпись)        (Ф.И.О.)

_____________ ___________________

(подпись)        (Ф.И.О.)

_____________ ___________________

(подпись)        (Ф.И.О.)

### Приложение

к протоколу вскрытия конвертов с заявками

на участие в открытом конкурсе от

Сводная таблица конкурсных заявок

| N п/п | Наиме- нова- ние участ- ника, адрес | Документ, подтверж- дающий полно- мочия лица на осущест- вление действий от имени участника | Доку- мент, подтвер- ждающий внесение обеспе- чения | Инфор- мация о составе и ква- лифи- кации работ- ников | Доку- менты, под- тверж- дающие опыт работы (копии дого- воров подряда) | Нота- риально заве- ренные копии учреди- тельных доку- ментов | Нота- риально заверен- ная копия свиде- тельства о поста- новке на учет в нало- говом органе | Нота- риально заве- ренная копия свиде- тельства о госу- дарст- венной регист- рации | Оригинал или нотари- ально заверен- ная копия выписки из Единого госу- дарст- венного реестра юриди- ческих лиц | Справка из нало- гового органа о размере задол- женности | Копия бухгал- терского баланса <*> | Цена конкур- сной заявки | Отметка о соблю- дении требо- ваний к допуску на участие в кон- курсе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*>  В  случае,  если  участник  претендует  на льготу, предусмотренную

пунктом 7 конкурсной документации.

Председатель конкурсной комиссии _____________ ___________________

(подпись)        (Ф.И.О.)

Члены конкурсной комиссии        _____________ ___________________

(подпись)        (Ф.И.О.)

_____________ ___________________

(подпись)        (Ф.И.О.)

## Приложение N 5

к Положению

о порядке привлечения подрядных организаций для выполнения

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

с использованием средств, предоставляемых в соответствии

с Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства"

Протокол

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)

________________________________________________      _____________________

(место проведения оценки и сопоставления заявок)             (дата)

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии _________________________________________________

Секретарь комиссии ____________________________________________________

Члены комиссии ________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок проступили заявки

следующих участников конкурса:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование участника конкурса, адрес)

Оценка   заявок   проведена  конкурсной   комиссией    по    критериям,

установленным  пунктом 6 конкурсной документации.

Результаты   оценки  заявок  по  критериям  "Цена  договора"   и  "Срок

выполнения работ"  и  "Квалификация  участника" отражены  в  приложении   к

настоящему  протоколу.

Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок.

По результатам оценки  и сопоставления  заявок  представленным  заявкам

присвоены следующие места:

1. ___________________________________________________________________,

2. ___________________________________________________________________,

3. ___________________________________________________________________,

4. _____________________________________________________________ и т.д.

Победителем конкурса признана _____________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование организации)

Организатору  конкурса  поручается в пятидневный срок со дня подписания

настоящего  протокола  осуществить  возврат  обеспечения  конкурсной заявки

участникам,  за  исключением  участников, заявкам которых присвоены 1 и 2-е

места.

Председатель конкурсной комиссии ___________ ___________________

(подпись)       (Ф.И.О.)

Члены конкурсной комиссии        ___________ ___________________

(подпись)       (Ф.И.О.)

___________ ___________________

(подпись)       (Ф.И.О.)

___________ ___________________

(подпись)       (Ф.И.О.)

### Приложение

к протоколу оценки и сопоставления заявок

на участие в открытом конкурсе от

Оценка заявок по критериям и подкритериям

| N п/п | Наиме- нова- ние участ- ника | Дата и время регист- рации заявки | Критерий "Цена договора" | Критерий "Срок выполнения работ" | Критерий "Квалификация участника" | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | подкритерии | балл |  |
|  |  |  | без льготы, рублей | с льго- той, рублей | балл | пока- затель | балл | опыт рабо- ты | штраф- ной балл | квали- фика- ция персо- нала | штраф- ной балл | соблю- дение тех- ники безо- пас- ности | штраф- ной балл | проиг- ранные арбит- ражные дела | штраф- ной балл |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Председатель конкурсной комиссии _____________ ___________________

(подпись)        (Ф.И.О.)

Члены конкурсной комиссии        ____________ ____________________

(подпись)        (Ф.И.О.)

____________ ____________________

(подпись)        (Ф.И.О.)